新品上市

产品介绍：
北京成萌伟业科技公司研发的CM200可视氮吹仪主要应用于大批量样品的浓缩制备，如药物筛选、激素分析、液相、气相及质谱分析中的样品制备。
工作原理：通过将氮气吹入加热样品的表面，使样品中的溶剂快速蒸发、分离，从而达到样品无氧浓缩的目的，保持样品更纯净。使用氮吹仪代替常用的旋转蒸发仪进行浓缩，能同时浓缩几十个样品，使样品制备时间大为缩短，并且具有省时，易操作，快捷的特点
产品特点：
1、加热器使样品被快速加热至蒸发温度,同时气体经气针吹至溶液表面，促使溶液快速蒸发和样品浓缩。
2、气针在气腔的位置可被改变，使之适用不同的试管。标准气针长度为150mm。3、气腔高度可以调节，此型号产品具有独特的特征：样品浓缩时随时可观察到被浓缩样品的液面位置。
4、有12个气体控制开关，每条吹扫针均可独立控制，可以单独进行吹扫，单独进行流量调节，可调节气体大小直至关闭，不浪费气体。
5、在浓缩有毒溶剂时,整个系统可置于通风柜中。
6、内置超温保护装置，自动故障检测及报警功能。
7、LED显示屏，温度同步显示、时间递减显示，操作简单方便。
8、标准配备气腔和专用可调节支架

9. 传热均匀，升温迅速

产品技术参数：

| 产品型号 | CM200可视氮吹仪 |
| --- | --- |
| 温度范围 | 室温+5℃—150℃ |
| 升温时间 | ≤30min （从40℃升至150℃) |
| 温度精度（40~100℃） | ±1℃ |
| 温度精度（100~150℃） | ±1.5℃ |
| 温度稳定性（100℃） | ±1℃ |
| 放置模块数量 | 1块 |
| 显示精度 | 0.1 |
| 时间设置最长 | 99h59min |
| 氮气流量 | 0—10L/min |
| 氮气压力 | ≤0.1MPa |
| 最大功率 | 400W |
| 外形尺寸 | 280x240x500 mm |
| 模块型号选择 | 参见CM200系列可更换模块 |

仪器常规配置
用户可从CM01~CM07规格中任选一规格模块，模块可以互换，仪器标配模块CM04

CM200系列可更换模块

| 型号 | 试管直径 | 试管数 | 模块尺寸 mm |
| --- | --- | --- | --- |
| CM01 | 10 mm | 12 | 192 x 96 x 49 |
| CM02 | 12 mm | 12 | 192 x 96 x 49 |
| CM03 | 13 mm | 12 | 192 x 96 x 49 |
| CM04 | 15 mm | 12 | 192 x 96 x 49 |
| CM05 | 16 mm | 12 | 192 x 96 x 49 |
| CM06 | 19 mm | 12 | 192 x 96 x 49 |
| CM07 | 20 mm | 12 | 192 x 96 x 49 |

可视模块效果图