产品介绍
    主要应用于大批量样品的浓缩制备，如药物筛选、激素分析、液相、气相及质谱分析中的样品制备。
    工作原理：通过将氮气吹入加热样品的表面，使样品中的溶剂快速蒸发、分离，从而达到样品无氧浓缩的目的，保持样品更纯净。
    使用氮吹仪代替常用的旋转蒸发仪进行浓缩，能同时浓缩几十个样品，使样品制备时间大为缩短，并且具有省时，易操作，快捷的特点

产品特点1.加热器使样品被快速有效地加热至蒸发温度,同时气体由气体腔经气针吹至溶液表面,促进溶液快速蒸发和样品浓缩
2.每条吹扫针可独立控制，可以单独进行吹扫，不浪费气体
3.整个工作系统由可调节的气体腔和加热器组成
4.气针在气腔的位置可被改变,使之适用不同的试管.标准气针长度为150mm
5.气腔高度可根据溶剂液面高度调节,在浓缩有毒溶剂时,整个系统可置于通风柜中
6.自动故障检测及报警功能
7.标准配备气腔和专用可调节支架
8.内置超温保护装置
9.即时温度显示、时间递减显示

性能指标
1.温度范围：室温+5℃~150℃
2.升温时间：≤30min （从40℃升至150℃)
3.温度精度@40~100℃：±0.5℃
4.温度精度@100~150℃：±1℃
5.温度稳定性@100：±0.5℃
6.模块数：1件
7.显示精度:0.1
8.时间设置最长:99h59min
9.LED显示
10.氮气流量：0~10L/min
11.氮气压力：≤0.1MPa

仪器常规配置
1.仪器常规配置：用户可从BK01~BK18规格中任选一规格模块，模块可以互换,常规选BK06或BK07模块
2.最大功率200瓦
3.外形尺寸：280x240x500 mm
4.可选配氮气流量调节阀

| 型号 | 试管直径 | 试管数 | 模块尺寸 mm |
| --- | --- | --- | --- |
| BK01 | 6 mm | 49 | 96 x 96 x 49 |
| BK02 | 7 mm | 49 | 96 x 96 x 49 |
| BK03 | 10 mm | 25 | 96 x 96 x 49 |
| BK04 | 12 mm | 25 | 96 x 96 x 49 |
| BK05 | 13 mm | 25 | 96 x 96 x 49 |
| BK06 | 15 mm | 12 | 96 x 96 x 49 |
| BK07 | 15 mm | 16 | 96 x 96 x 49 |
| BK08 | 16 mm | 12 | 96 x 96 x 49 |
| BK09 | 16 mm | 16 | 96 x 96 x 49 |
| BK10 | 19 mm | 12 | 96 x 96 x 49 |
| BK11 | 19 mm | 16 | 96 x 96 x 49 |
| BK12 | 20 mm | 9 | 96 x 96 x 49 |
| BK13 | 26 mm | 9 | 96 x 96 x 49 |
| BK14 | 28 mm | 4 | 96 x 96 x 49 |
| BK15 | 40 mm | 4 | 96 x 96 x 49 |
| BK16 | 0.5 ml 离心管 | 49 | 96 x 96 x 49 |
| BK17 | 1.5 ml 离心管 | 25 | 96 x 96 x 49 |
| BK18 | 2.0 ml 离心管 | 25 | 96 x 96 x 49 |

FD200系列报价表

| 型号 | 名称 | 温度范围 | 规 格 | 样 本 量 | 报价/RMB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FD200-1 | 氮吹仪 | 室温+5—150℃ | 标配1个模块 | 根据选用的模块 | 5800.00 |